MEMORIAL DESCRITIVO – ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E SERVIÇOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO JUNTO A RUA SEM DENOMINAÇÃO QUE DA ACESSO A COMUNIDADE DE LINHA BECKER,  DISTRITO DE SÃO PEDRO, MUNCÍPIO DE TENENTE PORTELA.

- GENERALIDADES: o presente memorial destina-se a dar condições de ser executada a pavimentação com pedras irregulares de basalto no qual totaliza 920,00m² de área a ser pavimentada.

- ESPECIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS E MATERIAIS

1.0 - LOCAÇÃO DA OBRA: Deverá ser executada a locação da obra. A locação deverá seguir o projeto em anexo, antes do início dos serviços deverá ser comunicado o setor de engenharia para conferencia do mesmo.

2.0 – TERRAPLENAGEM: Será de responsabilidade da prefeitura entregar o leito pronto para a empreiteira espalhar o colchão de argila.

3.0 - PAVIMENTAÇÃO: Conforme projeto, será executada sobre o solo perfeitamente compactado a pavimentação com pedras irregulares de basalto. A referida pavimentação se dará sobre um colchão de terra argilosa, espessura de 15 cm, totalmente isenta de impurezas onde as pedras deverão ser perfeitamente encunhadas, com as faces de rolamento planas escolhidas cuidadosamente em faixas de um metro de largura.

OBS: As pedras serão fornecidas pela EMPREITEIRA, de pedreira legalizada, devendo ser apresentado documento comprovatório.

4.0 - MEIO- FIO: Os meio-fios serão executados “in-loco”, e também são de responsabilidade da Prefeitura.

5.0 - REJUNTAMENTO: Após a colocação das pedras, deverá ser executado o rejunte, ou seja, a colocação de uma camada de pó de brita, a qual será varrida para os vão entre as pedras antes da compactação, a fim de rejuntá-las. O material a prefeitura irá fornecer, sendo de responsabilidade da empreiteira espalhar e varrer entre as pedras.

6.0 - COMPACTAÇÃO: Após o rejuntamento, deverá ser feita a compactação pela que será iniciada com rolo compactador, e posteriormente com rolo vibrador, em tantas camadas, quanto for necessário, ou seja, até que não haja nenhum deslocamento das pedras. Após este serviço ser realizado, a empreiteira deverá novamente verificar o trecho pavimentado, refazendo possíveis defeitos encontrados na via.

OBSERVAÇÕES:

- Deverá ser previsto e observado a instalação de placas indicativas da obra, de desvio de tráfego e de homens trabalhando.

- A obra deverá ser entregue limpa, acabada e isenta de qualquer tipo de deformação ou entulhos.

-Qualquer divergência que houver entre o projeto e o local da obra, deverá ser comunicado ao responsável técnico pelo projeto e fiscalização, que juntamente com a secretaria responsável será dirimida as dúvidas.

- os funcionários deverão utilizar EPI e EPCs

Tenente Portela, Novembro de 2018

Ronei R. Pöerch                                                                   Clairton Carboni

Engº Civil - CREA RS SC 128652-4                                               Prefeito Municipal